## Slide 1: МНОУ «Гимназия №1 города Белово» Принципы телевидения
Выполнили:
Бессмертных Алена
Коновалова Ирина
Осокин Максим
Хлебус Алена
Руководитель: Попова И.А., учитель физики
Белово 2011
Notes: МНОУ «Гимназия №1 города Белово» Принципы телевидения
Выполнили:
Бессмертных Алена
Коновалова Ирина
Осокин Максим
Хлебус Алена
Руководитель: Попова И.А., учитель физики

## Slide 2
Телевидение—система связи для трансляции и приёма движущегося
изображения и звука на расстоянии.
Телевидение основано на принципе последовательной
передачи элементов изображения с помощью радиосигнала.
Разложение изображения на элементы происходит при помощи диска Нипкова или электронно-лучевой трубки.
Количество элементов изображения выбирается в соответствии с полосой пропускания радиоканала и физиологическими критериями. Для сужения полосы передаваемых частот и уменьшения заметности мерцания экрана телевизора, применяют чересстрочную развёртку. Также она позволяет увеличить плавность передачи движения объектов.
Notes: Телевидение—система связи для трансляции и приёма движущегося
изображения и звука на расстоянии.
Телевидение основано на принципе последовательной
передачи элементов изображения с помощью радиосигнала.
Разложение изображения на элементы происходит при помощи диска Нипкова или электронно-лучевой трубки.
Количество элементов изображения выбирается в соответствии с полосой пропускания радиоканала и физиологическими критериями. Для сужения полосы передаваемых частот и уменьшения заметности мерцания экрана телевизора, применяют чересстрочную развёртку. Также она позволяет увеличить плавность передачи движения объектов.

## Slide 3: Диск Нипкова
—механическое устройство
для сканирования изображений, изобретённое Паулем Нипковым в 1884 году. Этот диск является неотъемлемой частью многих схем механического телевидения
вплоть до 1930-х годов.
Notes: Диск Нипкова —механическое устройство
для сканирования изображений, изобретённое Паулем Нипковым в 1884 году. Этот диск является неотъемлемой частью многих схем механического телевидения
вплоть до 1930-х годов.

## Slide 4: Телевизионная передача
Телевизионный тракт в общем виде включает в себя следующие устройства:
Телевизионная передающая камера или иконоскоп. Служит для преобразования изображения, получаемого при помощи объектива на мишени передающей трубки в телевизионный видеосигнал.
Передатчик. Сигнал радиочастоты модулируется телевизионным видеосигналом и излучается в эфир.
Приёмник — телевизор. С помощью синхроимпульсов, содержащихся в видеосигнале, телевизионное изображение воспроизводится на экране приемника.
Кроме того, для создания телевизионной передачи используется звуковой тракт, аналогичный тракту радиопередачи. Звук передаётся на отдельной частоте обычно при помощи частотной модуляции.
Notes: Телевизионная передача
Телевизионный тракт в общем виде включает в себя следующие устройства:
Телевизионная передающая камера или иконоскоп. Служит для преобразования изображения, получаемого при помощи объектива на мишени передающей трубки в телевизионный видеосигнал.
Передатчик. Сигнал радиочастоты модулируется телевизионным видеосигналом и излучается в эфир.
Приёмник — телевизор. С помощью синхроимпульсов, содержащихся в видеосигнале, телевизионное изображение воспроизводится на экране приемника.
Кроме того, для создания телевизионной передачи используется звуковой тракт, аналогичный тракту радиопередачи. Звук передаётся на отдельной частоте обычно при помощи частотной модуляции.

## Slide 5: Иконоскоп
- передающая вакуумная электронная трубка, преобразующая изображение кадра в серию электрических сигналов.
Notes: Иконоскоп
- передающая вакуумная электронная трубка, преобразующая изображение кадра в серию электрических сигналов.

## Slide 6: Кинескоп
- приемная вакуумная электронная трубка, преобразующая электрические сигналы в видимое изображение
Notes: Кинескоп
- приемная вакуумная электронная трубка, преобразующая электрические сигналы в видимое изображение

## Slide 7: Черно-белый кинескоп
Notes: Черно-белый кинескоп

## Slide 8: Цветной кинескоп
Электронные пушки
Электронные лучи
Фокусирующие катушки
Отклоняющие катушки
Анодный вывод
Теневая маска, разделяющая красные, зелёные и синие части изображения
Слой люминофора с зонами красного, зелёного и синего свечения
Люминофорное покрытие внутренней стороны экрана в увеличенном масштаб
Notes: Цветной кинескоп
Электронные пушки
Электронные лучи
Фокусирующие катушки
Отклоняющие катушки
Анодный вывод
Теневая маска, разделяющая красные, зелёные и синие части изображения
Слой люминофора с зонами красного, зелёного и синего свечения
Люминофорное покрытие внутренней стороны экрана в увеличенном масштаб

## Slide 9: Башня Останкинского телецентра высотой 540 м обеспечивает прием в радиусе 120 км
Для передачи на большие расстояния используют ретрансляторы (телепередатчики)
Notes: Башня Останкинского телецентра высотой 540 м обеспечивает прием в радиусе 120 км
Для передачи на большие расстояния используют ретрансляторы (телепередатчики)

## Slide 11: Проверь себя:
Радиоволны используются для передачи звука и для передачи ______.
Передающая трубка – это ______.
Сигнал, полученный после детектирования в кинескопе – это ______.
Для получения цветного изображения происходит передача ______ видеосигналов.
Отдельно передается ________ сигнал.
Для охвата большой территории вещания используются ________.
Notes: Проверь себя:
Радиоволны используются для передачи звука и для передачи ______.
Передающая трубка – это ______.
Сигнал, полученный после детектирования в кинескопе – это ______.
Для получения цветного изображения происходит передача ______ видеосигналов.
Отдельно передается ________ сигнал.
Для охвата большой территории вещания используются ________.

## Slide 12: Ответы:
Изображения
Иконоскоп
Видеосигнал
Трех
Звуковой
Телепередатчики
Notes: Ответы:
Изображения
Иконоскоп
Видеосигнал
Трех
Звуковой
Телепередатчики

## Slide 13: Оцени себя:
«Материал полностью усвоен» - нет ошибок
«Материал усвоен хорошо» - 1 - 2ошибки
«Материал усвоен неплохо» - 3 - 5 ошибок
«Материал усвоен плохо» - 6
Notes: Оцени себя:
«Материал полностью усвоен» - нет ошибок
«Материал усвоен хорошо» - 1 - 2ошибки
«Материал усвоен неплохо» - 3 - 5 ошибок
«Материал усвоен плохо» - 6

## Slide 14: Спасибо за внимание!
Notes: Спасибо за внимание!

## Slide 15: Литература
Глазунов А.Т., Кабардин О.Ф., Малинин А.Н., Орлов В.А., Пинский А.А., С.И. Кабардина «Физика. 11 класс». – М.: Просвещение, 2009 г.
Notes: Литература
Глазунов А.Т., Кабардин О.Ф., Малинин А.Н., Орлов В.А., Пинский А.А., С.И. Кабардина «Физика. 11 класс». – М.: Просвещение, 2009 г.