## Slide 1
С любимым делом жизнь в сто крат милее, Лишь надо приложить к нему терпение. И мастерство становится смелее, Когда приходит к сердцу вдохновение.
Любовь к искусству – вечное горенье, Художнику как сладостное бремя. Творенье рук – источник наслаждения, Излечит душу и заполнит время.
www.sliderpoint.org
Notes: С любимым делом жизнь в сто крат милее, Лишь надо приложить к нему терпение. И мастерство становится смелее, Когда приходит к сердцу вдохновение.
Любовь к искусству – вечное горенье, Художнику как сладостное бремя. Творенье рук – источник наслаждения, Излечит душу и заполнит время.
<number>

## Slide 2
Технологическая карта изготовления вешалки.
Материал: древесина, металл.
Технологическая карта изготовления вешалки.
www.sliderpoint.org
Notes: Технологическая карта изготовления вешалки.
Материал: древесина, металл.
<number>

## Slide 3
При помощи чего делают измерение заготовок?
Линейка, карандаш Ручка, карандаш пальцами
www.sliderpoint.org
Notes: При помощи чего делают измерение заготовок?
Линейка, карандаш Ручка, карандаш пальцами
<number>

## Slide 4
390
55
Подобрать заготовку под размеры 20/55/390мм.
Материал: древесина
Инструменты: линейка, карандаш
разметка
www.sliderpoint.org
Notes: разметка
Подобрать заготовку под размеры 20/55/390мм.
Материал: древесина
Инструменты: линейка, карандаш
<number>

## Slide 5
Распилить заготовку по заданным размерам.
Инструменты: упор, ножовка.
Внимание соблюдай правила техники безопасности.
пиление
www.sliderpoint.org
Notes: Распилить заготовку по заданным размерам.
Инструменты: упор, ножовка.
<number>

## Slide 6
Правила техники безопасности при работе с ножовкой.
Пользуйся только исправным инструментом.
При распиливании древесины ножовкой пользуйся упором.
Не ставь руки близко в зону резания ножовки.
www.sliderpoint.org
Notes: Правила техники безопасности при работе с ножовкой.
Пользуйся только исправным инструментом.
При распиливании древесины ножовкой пользуйся упором.
Не ставь руки близко в зону резания ножовки.
<number>

## Slide 7
Инструменты: шаблон, карандаш.
Разметка заготовки по шаблону.
390
25
30
55
www.sliderpoint.org
Notes: Инструменты: шаблон, карандаш.
Разметка заготовки по шаблону.
<number>

## Slide 8
Какой инструмент нам нужен для обработки поверхности заготовки?
топор
стамеска
рубанок
www.sliderpoint.org
Notes: Какой инструмент нам нужен для обработки поверхности заготовки?
<number>

## Slide 9
Обработка поверхности рубанком.
Инструменты: рубанок
Внимание соблюдай правила техники безопасности.
www.sliderpoint.org
Notes: Обработка поверхности рубанком.
Инструменты: рубанок
<number>

## Slide 10
Инструктаж по технике безопасности при работе с рубанком.
Работай только с исправным инструментом.
Правильно держи рубанок и правильно стой у верстака при обработке заготовки.
Стружку убирай только специальным приспособлением.
www.sliderpoint.org
Notes: Инструктаж по технике безопасности при работе с рубанком.
Работай только с исправным инструментом.
Правильно держи рубанок и правильно стой у верстака при обработке заготовки.
Стружку убирай только специальным приспособлением.
<number>

## Slide 11
Какой инструмент нам нужен для того чтобы просверлить отверстие?
гвоздь
Ручной дрель
шило
www.sliderpoint.org
Notes: Какой инструмент нам нужен для того чтобы просверлить отверстие?
<number>

## Slide 12
Инструменты: линейка, карандаш, коловорот, сверла Ø5мм.Ø10мм
Просверлить 2 отверстия Ø5мм.Ø10мм
195
сверление
www.sliderpoint.org
Notes: Инструменты: линейка, карандаш, коловорот, сверла Ø5мм.Ø10мм
Просверлить 2 отверстия Ø5мм.Ø10мм
<number>

## Slide 13
Обрабатываем поверхность изделия напильником.
Инструменты: напильник.
Внимание соблюдай правила техники безопасности.
опиливание
www.sliderpoint.org
Notes: Опиливание
Обрабатываем поверхность изделия напильником.
Инструменты: напильник.
<number>

## Slide 14
Инструктаж по технике безопасности при работе с напильником.
Работай только с исправным инструментом.
Правильно держи напильник чтобы не поранить руки.
Очищать напильник от стружки, только специальной четкой сметкой.
www.sliderpoint.org
Notes: Инструктаж по технике безопасности при работе с напильником.
Работай только с исправным инструментом.
Правильно держи напильник чтобы не поранить руки.
Очищать напильник от стружки, только специальной четкой сметкой.
<number>

## Slide 15
«Отгадай загадку»
Сколько им не колоти, а ему не больно?
www.sliderpoint.org
Notes: «Отгадай загадку»
Сколько им не колоти, а ему не больно?
<number>

## Slide 16
Инструменты: пассатижи, молоток, приспособление для гибки заготовки.
Материал: железо
Обрабатываем заготовку по заданному контуру.
www.sliderpoint.org
Notes: Инструменты: пассатижи, молоток, приспособление для гибки заготовки.
Материал: железо
<number>

## Slide 17
Производим сборку изделия
www.sliderpoint.org
Notes: Производим сборку изделия
<number>

## Slide 18
Устанавливаем шайбу и расплющиваем конец крючка
www.sliderpoint.org
Notes: Устанавливаем шайбу и расплющиваем конец крючка
<number>

## Slide 19
готово
www.sliderpoint.org
Notes: готово
<number>