## Slide 1
Зубрицкий Вадим Славомирович,
зав сектором нормирования и обращения с отходами
РУП «Бел НИЦ «Экология»
тел/факс (8017) 334-76-09
e-mail: promeco@tut.by
Технологии по переработке отходов
www.sliderpoint.org
Notes: Технологии по переработке отходов
<number>

## Slide 2
Определение технологии
ТЕХНОЛОГИЯ (от греч . techne - искусство, мастерство, умение и ...логия), совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе производства продукции; научная дисциплина, изучающая физические, химические, механические и др. закономерности, действующие в технологических процессах. Технологией называют также сами операции добычи, обработки, транспортировки, хранения, контроля, являющиеся частью общего производственного процесса.
МАТЕРИАЛОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ , обеспечивает получение готового продукта производства или его части либо без отходов материалов (безотходный технологический процесс), либо с минимальными отходами, не утилизируемыми в данном, а также в каких-либо других видах производства (малоотходный технологический процесс).
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ , обобщенное название технологий, в которых технологический процесс обеспечивается при минимальном расходе энергии, затратах на основные и вспомогательные материалы, заработную плату рабочим основного производства при заданном качестве и требуемой производительности труда.
БЕЗОТХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ , термин, часто употребляемый в литературе для обозначения малоотходных технологических процессов.
www.sliderpoint.org
Notes: Определение технологии
ТЕХНОЛОГИЯ (от греч . techne - искусство, мастерство, умение и ...логия), совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе производства продукции; научная дисциплина, изучающая физические, химические, механические и др. закономерности, действующие в технологических процессах. Технологией называют также сами операции добычи, обработки, транспортировки, хранения, контроля, являющиеся частью общего производственного процесса.
МАТЕРИАЛОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ , обеспечивает получение готового продукта производства или его части либо без отходов материалов (безотходный технологический процесс), либо с минимальными отходами, не утилизируемыми в данном, а также в каких-либо других видах производства (малоотходный технологический процесс).
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ , обобщенное название технологий, в которых технологический процесс обеспечивается при минимальном расходе энергии, затратах на основные и вспомогательные материалы, заработную плату рабочим основного производства при заданном качестве и требуемой производительности труда.
БЕЗОТХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ , термин, часто употребляемый в литературе для обозначения малоотходных технологических процессов.
<number>

## Slide 3
Отходы — вещества или предметы, образующиеся в процессе осуществления экономической деятельности, жизнедеятельности человека и не имеющие определенного предназначения по месту их образования либо утратившие полностью или частично свои потребительские свойства.
Отходы потребления — отходы, образующиеся в процессе жизнедеятельности человека, не связанной с осуществлением экономической деятельности, отходы, образующиеся в гаражных кооперативах, садоводческих товариществах и иных потребительских кооперативах, а также уличный и дворовый смет, образующийся на территориях общего пользования населенных пунктов.
Отходы производства — отходы, образующиеся в процессе осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями экономической деятельности (производства продукции, энергии, выполнения работ, оказания услуг), побочные и сопутствующие продукты добычи и обогащения полезных ископаемых.
Опасные отходы — отходы, содержащие в своем составе вещества, обладающие каким-либо опасным свойством или их совокупностью, в таких количестве и виде, что эти отходы сами по себе либо при вступлении в контакт с другими веществами могут представлять непосредственную или потенциальную опасность причинения вреда окружающей среде, здоровью граждан, имуществу вследствие их вредного воздействия.
Отходы. Основные определения
www.sliderpoint.org
Notes: Отходы. Основные определения
Отходы — вещества или предметы, образующиеся в процессе осуществления экономической деятельности, жизнедеятельности человека и не имеющие определенного предназначения по месту их образования либо утратившие полностью или частично свои потребительские свойства.
Отходы потребления — отходы, образующиеся в процессе жизнедеятельности человека, не связанной с осуществлением экономической деятельности, отходы, образующиеся в гаражных кооперативах, садоводческих товариществах и иных потребительских кооперативах, а также уличный и дворовый смет, образующийся на территориях общего пользования населенных пунктов.
Отходы производства — отходы, образующиеся в процессе осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями экономической деятельности (производства продукции, энергии, выполнения работ, оказания услуг), побочные и сопутствующие продукты добычи и обогащения полезных ископаемых.
Опасные отходы — отходы, содержащие в своем составе вещества, обладающие каким-либо опасным свойством или их совокупностью, в таких количестве и виде, что эти отходы сами по себе либо при вступлении в контакт с другими веществами могут представлять непосредственную или потенциальную опасность причинения вреда окружающей среде, здоровью граждан, имуществу вследствие их вредного воздействия.
<number>

## Slide 4
Отходы. Основные определения
Вид отходов — совокупность отходов, имеющих общие признаки и классифицируемых в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства об обращении с отходами.
Инвентаризация отходов — деятельность по определению количественных и качественных показателей отходов в целях учета отходов и установления нормативов их образования.
Использование отходов — применение отходов для производства продукции, энергии, выполнения работ, оказания услуг.
Обращение с отходами — деятельность, связанная с образованием отходов, их сбором, разделением по видам отходов, удалением, хранением, захоронением, перевозкой, обезвреживанием и (или) использованием отходов.
www.sliderpoint.org
Notes: Отходы. Основные определения
Вид отходов — совокупность отходов, имеющих общие признаки и классифицируемых в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства об обращении с отходами.
Инвентаризация отходов — деятельность по определению количественных и качественных показателей отходов в целях учета отходов и установления нормативов их образования.
Использование отходов — применение отходов для производства продукции, энергии, выполнения работ, оказания услуг.
Обращение с отходами — деятельность, связанная с образованием отходов, их сбором, разделением по видам отходов, удалением, хранением, захоронением, перевозкой, обезвреживанием и (или) использованием отходов.
<number>

## Slide 5
Объекты захоронения отходов — полигоны и иные сооружения, предназначенные для захоронения отходов.
Объекты обезвреживания отходов — сооружения (комплекс сооружений) и оборудование, предназначенные для обезвреживания отходов.
Объекты по использованию отходов — сооружения (комплекс сооружений) и оборудование, предназначенные для использования отходов.
Объекты хранения отходов — сооружения (комплекс сооружений), предназначенные для хранения отходов.
Отходы. Основные определения
www.sliderpoint.org
Notes: Отходы. Основные определения
Объекты захоронения отходов — полигоны и иные сооружения, предназначенные для захоронения отходов.
Объекты обезвреживания отходов — сооружения (комплекс сооружений) и оборудование, предназначенные для обезвреживания отходов.
Объекты по использованию отходов — сооружения (комплекс сооружений) и оборудование, предназначенные для использования отходов.
Объекты хранения отходов — сооружения (комплекс сооружений), предназначенные для хранения отходов.
<number>

## Slide 6
24. Размещение отходов — хранение или захоронение отходов.
10. Места временного хранения отходов — специальное оборудование (контейнеры, урны и т.п.), площадки и иные места, предназначенные для временного хранения отходов.
25. Санкционированное захоронение отходов — захоронение отходов в санкционированных местах захоронения отходов в порядке, установленном настоящим Законом и иными актами законодательства об обращении с отходами.
26. Санкционированное хранение отходов — хранение отходов в санкционированных местах хранения отходов в порядке, установленном настоящим Законом и иными актами законодательства об обращении с отходами.
27. Санкционированные места захоронения отходов — объекты захоронения отходов, определенные собственнику отходов для их захоронения в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства об обращении с отходами.
28. Санкционированные места хранения отходов — объекты хранения отходов или места временного хранения отходов, определенные собственнику отходов для их хранения в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства об обращении с отходами.
Отходы. Основные определения
www.sliderpoint.org
Notes: Отходы. Основные определения
24. Размещение отходов — хранение или захоронение отходов.
10. Места временного хранения отходов — специальное оборудование (контейнеры, урны и т.п.), площадки и иные места, предназначенные для временного хранения отходов.
25. Санкционированное захоронение отходов — захоронение отходов в санкционированных местах захоронения отходов в порядке, установленном настоящим Законом и иными актами законодательства об обращении с отходами.
26. Санкционированное хранение отходов — хранение отходов в санкционированных местах хранения отходов в порядке, установленном настоящим Законом и иными актами законодательства об обращении с отходами.
27. Санкционированные места захоронения отходов — объекты захоронения отходов, определенные собственнику отходов для их захоронения в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства об обращении с отходами.
28. Санкционированные места хранения отходов — объекты хранения отходов или места временного хранения отходов, определенные собственнику отходов для их хранения в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства об обращении с отходами.
<number>

## Slide 7
Управление отходами
www.sliderpoint.org
Notes: Управление отходами
<number>

## Slide 8
АКТУАЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАЛЕНИЯ ОТХОДАМИ
www.sliderpoint.org
Notes: АКТУАЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАЛЕНИЯ ОТХОДАМИ
<number>

## Slide 9
ТРИ ПРИНЦИПА УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ В ЕС
www.sliderpoint.org
Notes: ТРИ ПРИНЦИПА УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ В ЕС
<number>

## Slide 10
ТРИ ПРИНЦИПА УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ В ЕС
www.sliderpoint.org
Notes: ТРИ ПРИНЦИПА УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ В ЕС
<number>

## Slide 11
ТРИ ПРИНЦИПА УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ В ЕС
www.sliderpoint.org
Notes: ТРИ ПРИНЦИПА УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ В ЕС
<number>

## Slide 12
Основные технологические решения по управлению отходами
www.sliderpoint.org
Notes: Основные технологические решения по управлению отходами
<number>

## Slide 13
Соотношение различных решений по управлению отходами
www.sliderpoint.org
Notes: Соотношение различных решений по управлению отходами
<number>

## Slide 14
• Технологические инструменты
уменьшение количества упаковки;
снижение содержания вредных веществ в конечном продукте;
замену вредных/ опасных веществ и материалов в продукте на менее опасные;
удлинение срока жизни продукта;
изменение дизайна продукта на более экологичный
(использование экологически чистых материалов; создание
продуктов с максимальными возможностями повторного
использования и вторичной переработки и т.п.).)
• Повторное использование
Технологические инструменты управления отходами
www.sliderpoint.org
Notes: Технологические инструменты управления отходами
• Технологические инструменты
уменьшение количества упаковки;
снижение содержания вредных веществ в конечном продукте;
замену вредных/ опасных веществ и материалов в продукте на менее опасные;
удлинение срока жизни продукта;
изменение дизайна продукта на более экологичный
(использование экологически чистых материалов; создание
продуктов с максимальными возможностями повторного
использования и вторичной переработки и т.п.).)
• Повторное использование
<number>

## Slide 15
Основные технологические решения по утилизации отходов
www.sliderpoint.org
Notes: Основные технологические решения по утилизации отходов
<number>

## Slide 16
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ
Существует четыре возможности по переработке отходов:
1. захоронение на полигонах;
2. сжигание, реже пиролиз и прочие высокотемпературные процессы;
3. компостирование;
4. сортировка с целью вторичного использования, утилизации и рециклинга.
Каждый из данных видов обладает своими достоинствами и недостатками.
www.sliderpoint.org
Notes: ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ
Существует четыре возможности по переработке отходов:
1. захоронение на полигонах;
2. сжигание, реже пиролиз и прочие высокотемпературные процессы;
3. компостирование;
4. сортировка с целью вторичного использования, утилизации и рециклинга.
Каждый из данных видов обладает своими достоинствами и недостатками.
<number>

## Slide 17
ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ (сжигание с получением энергии)
− Объем отходов сокращается до 5%, а вес – до 25% от начального объема. Таким образом, снижается потребность в площадях для захоронения.
− Современные когененерационные установки позволяют утилизировать до 80% запаса энергии в отходах.
− Одна тонна несортированного бытового мусора по теплотворности соответствует ¼ т мазута.
− После сжигания отходов прекращается выброс в атмосферу метана, образующегося на свалках и являющегося причиной парникового эффекта в 20 раз более значительной, чем двуокись углерода.
− Отходы сжигания могут быть использованы при производстве строительных материалов; отходы сжигания органических веществ можно использовать в качестве удобрения
Следует отметить, что метод сжигания в настоящее время является капиталоемким. Прибыль, полученная от утилизации тепловой и электрической энергии компенсирует, в лучшем случае, 60% расходов на капитальные вложения и эксплуатационные затраты.
www.sliderpoint.org
Notes: ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ (сжигание с получением энергии)
− Объем отходов сокращается до 5%, а вес – до 25% от начального объема. Таким образом, снижается потребность в площадях для захоронения.
− Современные когененерационные установки позволяют утилизировать до 80% запаса энергии в отходах.
− Одна тонна несортированного бытового мусора по теплотворности соответствует ¼ т мазута.
− После сжигания отходов прекращается выброс в атмосферу метана, образующегося на свалках и являющегося причиной парникового эффекта в 20 раз более значительной, чем двуокись углерода.
− Отходы сжигания могут быть использованы при производстве строительных материалов; отходы сжигания органических веществ можно использовать в качестве удобрения
<number>

## Slide 18
Компостирование
К основным преимуществам компостирования можно отнести:
производство продукта, имеющего частичный рынок сбыта, хотя и ограниченный экологическими требованиями;
снижение объема отходов, отправляемых на полигон;
относительно небольшие капиталовложения;
совместимость с рециклизацией и системами производства топлива из отходов.
Основным недостатком компостирования является получение экологически небезопасного продукта, содержащего вредные вещества, главным образом, тяжёлые металлы, загрязняющие почву. Очистка компоста связана со значительными затратами, а следовательно и удорожанием продукта, а подчас невозможна вообще.
Опыт показывает, что использование продукта компостирования требует значительного контроля со стороны экологических и санитарно-эпидемиологических служб. Компост может применяться для удобрения древесно-кустарниковой растительности, парков, газонов, но не для удобрения культур, используемых в пищу. Компост Минского мусороперерабатывающего завода использовался для засыпки промежуточных и верхнего слоев отходов в процессе рекультивации полигона ТБО «Тростенец» и полигона промотходов «Прудище».
www.sliderpoint.org
Notes: Компостирование
К основным преимуществам компостирования можно отнести:
производство продукта, имеющего частичный рынок сбыта, хотя и ограниченный экологическими требованиями;
снижение объема отходов, отправляемых на полигон;
относительно небольшие капиталовложения;
совместимость с рециклизацией и системами производства топлива из отходов.
Основным недостатком компостирования является получение экологически небезопасного продукта, содержащего вредные вещества, главным образом, тяжёлые металлы, загрязняющие почву. Очистка компоста связана со значительными затратами, а следовательно и удорожанием продукта, а подчас невозможна вообще.
<number>

## Slide 19
Захоронение на полигонах
www.sliderpoint.org
Notes: Захоронение на полигонах
<number>

## Slide 20
СВОДНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ
www.sliderpoint.org
Notes: СВОДНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ
<number>

## Slide 21
Государственный реестр технологий по использованию отходов (ГРТИО)
Ведётся на основании Положения о ведении ГРТИО, утв. постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 28.03.2002 г. № 4
ГРТИО представляет собой информационную систему, включающую перечень технических, технологических, экономических, природоохранных сведений о технологиях по использованию отходов, их разработчиках и местах внедрения.
www.sliderpoint.org
Notes: Государственный реестр технологий по использованию отходов (ГРТИО)
Ведётся на основании Положения о ведении ГРТИО, утв. постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 28.03.2002 г. № 4
ГРТИО представляет собой информационную систему, включающую перечень технических, технологических, экономических, природоохранных сведений о технологиях по использованию отходов, их разработчиках и местах внедрения.
Ведётся на основании Положения о ведении ГРТИО, утв. постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 28.03.2002 г. № 4
ГРТИО представляет собой информационную систему, включающую перечень технических, технологических, экономических, природоохранных сведений о технологиях по использованию отходов, их разработчиках и местах внедрения.
<number>

## Slide 22
Государственный реестр технологий по использованию отходов (ГРТИО)
www.sliderpoint.org
Notes: Государственный реестр технологий по использованию отходов (ГРТИО)
<number>

## Slide 23
Право на получение информации ГРТИО имеют государственные органы, организации и граждане.
Предоставление информации государственного реестра государственным органам, за исключением территориальных органов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, организациям и гражданам осуществляется на платной основе.
Размер платы за предоставление информации государственного реестра определяется органом ведения государственного реестра в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Государственный реестр технологий по использованию отходов (ГРТИО)
www.sliderpoint.org
Notes: Государственный реестр технологий по использованию отходов (ГРТИО)
Право на получение информации ГРТИО имеют государственные органы, организации и граждане.
Предоставление информации государственного реестра государственным органам, за исключением территориальных органов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, организациям и гражданам осуществляется на платной основе.
Размер платы за предоставление информации государственного реестра определяется органом ведения государственного реестра в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
<number>

## Slide 24
Объектами государственной регистрации в ГРТИО являются технологии по использованию отходов в Республике Беларусь и иностранных государствах, как внедренные, так и не внедренные.
Субъектами государственной регистрации являются собственники технологий по использованию отходов или лица, ими уполномоченные.
Государственная регистрация может быть добровольной или обязательной.
Государственная регистрация технологий по использованию отходов осуществляется на основании регистрационных карт технологий по использованию отходов (далее - регистрационная карта).
При необходимости органом ведения ГРТИО могут быть истребованы другие документы о технологиях по использованию отходов.
Государственный реестр технологий по использованию отходов (ГРТИО)
www.sliderpoint.org
Notes: Государственный реестр технологий по использованию отходов (ГРТИО)
Объектами государственной регистрации в ГРТИО являются технологии по использованию отходов в Республике Беларусь и иностранных государствах, как внедренные, так и не внедренные.
Субъектами государственной регистрации являются собственники технологий по использованию отходов или лица, ими уполномоченные.
Государственная регистрация может быть добровольной или обязательной.
Государственная регистрация технологий по использованию отходов осуществляется на основании регистрационных карт технологий по использованию отходов (далее - регистрационная карта).
При необходимости органом ведения ГРТИО могут быть истребованы другие документы о технологиях по использованию отходов.
<number>

## Slide 25
Государственный реестр технологий по использованию отходов (ГРТИО)
www.sliderpoint.org
Notes: Государственный реестр технологий по использованию отходов (ГРТИО)
<number>

## Slide 26
Государственный реестр технологий по использованию отходов (ГРТИО)
www.sliderpoint.org
Notes: Государственный реестр технологий по использованию отходов (ГРТИО)
<number>

## Slide 27
Государственный реестр технологий по использованию отходов (ГРТИО)
www.sliderpoint.org
Notes: Государственный реестр технологий по использованию отходов (ГРТИО)
<number>

## Slide 28
Государственный реестр технологий по использованию отходов (ГРТИО)
www.sliderpoint.org
Notes: Государственный реестр технологий по использованию отходов (ГРТИО)
<number>